８－６．被災浄化槽の基数の推計に関する手引き

P13の２－２（１）２）a）あるいはP119の３－２（１）２）a）で示したように、地域ごとの災害発生時の被災浄化槽の数の推計は、常時備蓄すべき物資の数量や災害対応に必要な人員の確保、移動経路の選定など、適正かつ円滑・迅速な処理を進めるうえでの基礎的な資料となり、適切な災害対策計画を検討するにあたり有用性が高いと考えられる。本節では洪水浸水想定区域あるいは津波浸水想定内にある被災浄化槽の基数を推計する例について以下に示す。

（1）推計に活用するソフトウェア・データ

本節では、津波や洪水によって被災する浄化槽の基数の推計について一例を紹介する。本手引きで使用するソフトウェアやデータは以下のとおりである。なお、本手引きに示す各サイトの画像等は令和3年1月時のものであり、閲覧時期によっては異なる場合がある。

推計においては、浄化槽台帳に記載されている浄化槽の位置情報（緯度・経度や住所）が有効になるが、浄化槽の設置場所の緯度・経度データを保有している場合と保有していない場合で適用できる推計方法が異なる。そこで本手引きでは、それぞれの場合の推計の一例を示すこととする。

1）GISソフト

本推計では、無償でダウンロード・使用が可能なGISソフトである「QGIS」を活用する。QGISのサイト（https://qgis.org/ja/site/index.html）で使用するPCのOSのビット数（64あるいは32）に対応したインストーラをダウンロードし、PCにソフトウェアをインストールする。また、QGIS は Windows、 macOS、 Linux、 Android版が利用できる。ダウンロードに際しては、次ページ赤枠内の「最新リリース」あるいは「長期リリースリポジトリ」からひとつを選ぶ。

なお、本節の説明で使用したQGISのバージョンは3.14.16（Windows版）のものである。バージョンが異なる場合、画面レイアウトや機能名称が本手引きとは異なる場合があることに留意する。なおQGISサイト（https://qgis.org/downloads/）内の

QGIS-OSGeo4W-3.14.16-2-Setup-x86_64.exeを選ぶと本手引きと同じバージョンをダウンロードできる（Windowsの場合）。

2）推計に使用するデータ

a）浄化槽の設置場所の緯度・経度データを保有している場合

・浄化槽の設置場所を表すポイントデータ（保有しているデータを使用）

・洪水浸水想定区域データまたは津波浸水想定データ（後述c）参照）

浄化槽の設置場所を表すポイントデータは、Shapeファイル形式等にすることで洪水浸水想定区域等のポリゴン（面）データと地図上で重ね合わせることができる。

b）浄化槽の設置場所の緯度・経度データを保有していない場合

詳細は後述（2）2)【手順1】～【手順13】で示すが、本法は浄化槽を使用していると考えられる世帯総数を求め、それをもとに浄化槽基数を推計するものとなっている。本推計に必要なデータを以下に示す。

・洪水浸水想定区域データまたは津波浸水想定区域データ（後述c）参照）

・都道府県の行政区域データ（後述d）参照）

・地域メッシュ（250mメッシュ）境界データ（後述e）参照）

・地域メッシュ（250mメッシュ）世帯数データ（後述f）参照）

・下水道使用世帯数に関する情報（P300(2) 2）【手順12】参照）

地域メッシュ境界データは、Shapeファイル形式等のポリゴンデータであり、地域メッシュ世帯数メッシュデータは各メッシュ内の世帯数を表すデータである。各メッシュにはメッシュIDが付与されており、境界データのメッシュIDと世帯数データのメッシュIDが対応するようデータが生成されている。

c）洪水浸水想定区域データまたは津波浸水想定データのダウンロード

①国土交通省の国土数値情報ダウンロードサイト（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/index.html）よりダウンロードする。「GML（JPGIS2.1）Shapeファイル」の「洪水浸水想定区域（ポリゴン）」（あるいは「津波浸水想定（ポリゴン）」）をクリックする。

②洪水浸水想定区域と津波浸水想定区域について、推計を行う都道府県のデータをダウンロードする（ここでは千葉県を例とする（画像は洪水浸水想定区域の例））。ダウンロード後、Zipファイルの解凍を行う。なお、PCに解凍ソフトがインストールされていない場合は、事前に無償で配布されている解凍ソフトのLhaplus（https://forest.watch.impress.co.jp/library/ software/lhaplus/）をインストールしておくとよい。解凍後、データを保存したフォルダに「洪水浸水想定区域」や「津波浸水想定」などの名称を付けておく。

Shapeファイルは複数のファイルから構成されている。１つのレイヤのShapeファイル（ファイル名が同一で拡張子が.shp、.shx、.dbf等のファイルのグループ）は同じフォルダに保存しておく必要がある。

d）都道府県の行政地区データのダウンロード

①前述c)でも示した国土交通省の国土数値情報ダウンロードサイトよりダウンロードする。当サイトより、「行政区域（ポリゴン）」をクリックする。

②「行政区域データ」のページで、推計を行う都道府県の行政区域データをダウンロードする（ここでは、千葉県を例とする）。年度の異なるデータがあるが、最新のデータをダウンロードして差し支えない。ダウンロード後、Zipファイルの解凍を行う。

解凍後、ダウンロードしたフォルダの名称を「地図」などに変更しておくとよい。

e）地域メッシュ（250mメッシュ）境界データのダウンロード

①政府統計の総合窓口「e-Stat」（https://www.e-stat.go.jp/）を開き、「地図」をクリックする。

②「＞境界データダウンロード」をクリックする。

③「5次メッシュ（250mメッシュ）」をクリックする。

④「世界測地系緯度経度・Shapefile」をクリックする。

⑤「都道府県で絞込みはコチラ」をクリックし、都道府県を選択する（ここでは千葉県を例に実施する）。

⑥千葉県の場合、県内を５つの地域（M5239、M5240、M5339、M5340、M5439）に分割しているためファイルが５つある。下記の「世界測地系緯度経度・Shapefile」をひとつずつクリックし全てダウンロードする。

⑦例えば、M5239の世界測地系緯度経度・Shapefileをダウンロードすると、以下のようなフォルダが得られ、その中には4種のファイルが含まれている。

←フォルダ名の「5239」は地域名の「M5239」に対応している

f）地域メッシュ（250mメッシュ）世帯数データのダウンロード

①e-Statトップページの「地図」をクリックした後、開いたページで「＞統計データダウンロード」をクリックする。

②「国勢調査」をクリックする。

③「2015年」、「5次メッシュ（250mメッシュ）」を選択し、「その１　人口等基本集計に関する事項」をクリックする。

④「都道府県で絞込みはコチラ」をクリックし、都道府県を選択する（ここでは千葉県とする）。

⑤千葉県の場合、県内を５つの地域（M5239、M5240、M5339、M5340、M5439）に分割しているためファイルが５つある。下記の「CSV」をひとつずつクリックし全てダウンロードする。なお、ダウンロードしたファイルを使用するには解凍ソフトが必要となる。

⑥一例としてM5239のファイルをダウンロード・解凍した場合を示す。「テキスト ドキュメント」のファイルが得られるので、例えば「人口等基本集計」と名付けたフォルダを作成し、推計を行う都道府県の全ての地域のテキストファイルを集約するとよい。

千葉県における各地域のテキストファイルを集約した例を示す。なお、テキストファイルの名前の末尾の4桁の数字は、それぞれの地域名（M5239、M5240、M5339、M5340、M5439）に対応している。

（2）推計の手順

1）浄化槽の設置場所の緯度・経度データを保有している場合

【手順1】推計に使用するデータのレイヤをQGISに追加する

①インストールしたQGISを起動する。起動すると以下のような画面が表示される。

②上部メニューの「レイヤ」から「データソースマネージャ」を選択し、クリックする。

③以下の画面が表示されるので、赤枠の箇所をクリックする。

④洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定区域）のShapeファイルを保存したフォルダからSHPファイル（拡張子が.shpのファイル）を選択し、「開く」をクリックする。

⑤「追加」をクリックした後「Close」をクリックする。

⑥マップキャンバスに洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）のレイヤが表示される。下図では洪水浸水想定区域は青い箇所で示されている。

ここでは、浸水想定区域のおおまかな位置を確認しやすくするため、千葉県における行政区域のレイヤ（ダウンロードについてはP244(1) 2） d)参照）を別途追加している。なお、行政区域のレイヤを追加・表示しなくても推計は可能である。

⑦さらに、浄化槽の設置場所のレイヤを同様の手順で追加する。

ここでは、浄化槽の位置情報の代わりに国土数値情報ダウンロードサイトで入手した千葉県の郵便局の位置を表すポイントレイヤを追加している（上図のオレンジの点）。

【手順2】洪水浸水想定区域内に含まれるポイントデータを抽出する

①洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内にある浄化槽（本説明では郵便局）を選別するため、上部メニューから「ベクタ」→「空間演算ツール」→「交差（intersect）」を選んでクリックする。

②「交差（intersect）」の画面が開くため、浄化槽（本説明では郵便局）と洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）のレイヤをそれぞれ下記の場所で選択し、「実行」をクリックする。

■「交差（intersect）」が失敗する場合の対応 「交差（intersect）」を実行した際、右のような画面が表示され、交差の操作が失敗する（交差レイヤが出力されない）場合がある。その場合、以下の方法で対応することが可能である。 まず、上部メニューから「設定」→「オプション」を選んでクリックする。 次に、画面左のメニューから「プロセシング」をクリックし、「一般情報」ツリーの「無効な地物のフィルタリング」の設定を「不正なジオメトリの地物を無視」とし、「OK」をクリックする。この設定により「交差（intersect）」が実行できるようになる。ただし、一部のデータを無視することになるため、洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内にある浄化槽の基数を過小評価する場合があることに留意する。

【手順3】洪水浸水想定区域内の浄化槽基数の確認

①交差（intersect）が完了すると、画面左下のレイヤウィンドウに「交差（intersect）」という名称のレイヤが追加されるので、レイヤ名を右クリックして「属性テーブルを開く」をクリックする。

②開いた属性テーブルの中に「地物数」が表示される。この地物数が、「洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の浄化槽（本説明では郵便局）の基数」に相当する。

なお、本推計では住宅以外に設置されている浄化槽の基数が推計に含まれないことに留意する。

これらの一連の作業により、洪水あるいは津波被害を受けうる浄化槽の基数や場所を事前に把握できるようになる。この情報を活用し、P13の２－２（１）２）a）あるいはP119の３－２（１）２）a）で示した①～③の検討や、指定検査機関あるいは浄化槽業界団体等と災害協定（P20の２－２（１）２）c）あるいはP126の３－２（１）２）c）を参照）を締結する際の内容、応急対策の内容を具体的に検討する際に参考としていただきたい。

2）浄化槽の設置場所の緯度・経度データを保有していない場合

【手順1】地域メッシュ境界データのレイヤをQGISに追加する

①インストールしたQGISを起動する。起動すると以下のような画面が表示される。

②上部メニューの「レイヤ」から「データソースマネージャ」を選択し、クリックする。

③以下の画面が表示されるので、赤枠の箇所をクリックする。

④地域メッシュ（250mメッシュ）境界データを保存したフォルダをクリックし、表示したい地域（ここではM5239）のフォルダをクリックする。

⑤さらに、「SHPファイル」を選択してクリックする。

⑥「ベクタデータセット」の欄に選択したファイルが表示されるので、「追加」をクリックし、その後「Close」をクリックする。

⑦マップキャンバスに地域メッシュ（M5239）のレイヤが表示される（下図の黒く見える箇所）。

ここでは、地域メッシュのおおまかな位置を確認しやすくするため、千葉県における行政区域のレイヤ（P244の(1) 2） d)参照）を別途追加している。（この時点においては、行政区域のレイヤを追加・表示しなくてもよい）

⑧同様の手順で推計を行う地域（千葉県の場合、M5239、M5240、M5339、M5340、M5439の５地域）が含まれるすべての地域メッシュレイヤを追加する。

【手順2】地域メッシュレイヤ内の各メッシュの面積を算出する

①レイヤウィンドウで地域メッシュレイヤの１つを右クリックし、「属性テーブルを開く」を選択する。

②属性テーブルが開くので、下図の赤枠の箇所（編集モード切替）をクリックして編集モードに切り替え、その後、青枠の箇所（フィールド削除）をクリックする。

③「フィールドの削除」画面が開くので、「KEY_CODE」以外のフィールド（属性テーブルの列）を選択し「OK」をクリックする。

④下図の赤枠の箇所（フィールド計算機を開く）をクリックし、「フィールド計算機」を開く。

⑤フィールド名に任意の名称を入力し（ここでは「menseki_0」とした）、フィールド型は「小数点付き数値（real）」、精度は「1」を選択して、画面中央部の「ジオメトリ」をダブルクリックする。

⑥「ジオメトリ」内の「$area」をダブルクリックすると、左側の数式入力欄にも「$area」が表示される。この状態で「OK」をクリックする。

⑦属性テーブルにフィールドが追加され、各メッシュの面積が表示されるので、編集内容を保存し（赤枠の箇所をクリック）、属性テーブルを閉じる。

⑧①～⑦の操作を他のすべての地域メッシュレイヤに対して行う。フィールド計算機で面積を計算するフィールドを作る際は、すべてのレイヤでフィールド名を統一しておく（ここでは「menseki_0」とした）。

【手順3】分割された地域メッシュレイヤを結合する

①上部メニューから「ベクタ」→「データ管理ツール」を選択し、「ベクタレイヤのマージ」をクリックする。

②以下の画面が表示されるので、赤枠の箇所をクリックする。

③「複数選択」画面が開くので、結合するレイヤ名の左側のボックスにチェックを入れ「OK」をクリックする。

④「ベクタレイヤのマージ」画面の「実行」をクリックする。

⑤③でチェックを入れたレイヤを１つにまとめた一時レイヤ（名称は「出力レイヤ」）が追加されるので、「ベクタレイヤのマージ」画面の「Close」をクリックする。

⑥レイヤウィンドウの「出力レイヤ」を右クリックし、「エクスポート」→「地物の保存」をクリックする。

⑦「ベクタレイヤの名前を付けて保存」画面が開くため、ファイル名（レイヤ名）を入力し（ここでは「統合レイヤ」とした）、上部赤枠の箇所をクリックして、ファイルを保存するフォルダを選択し保存する。なお、下部赤枠の「保存されたファイルを地図に追加する」のボックスにチェックを入れて「OK」をクリックすると、名前を付けたレイヤが新たに追加される。

⑤で追加された出力レイヤ及び結合前の分割された地域メッシュレイヤは削除してよい（レイヤウィンドウで削除するレイヤを右クリックすると、「レイヤの削除」を選択できる。）。

【手順4】浸水想定区域レイヤをQGISに追加し、レイヤ内の地物を融合する

①QGISに浸水想定区域レイヤを追加（P260【手順1】②、③を行い、④と⑤についてはP243（１）c）②で作成した洪水浸水想定区域のフォルダからSHPファイルを選択し、⑥を実施）する。次に、上部メニューから「ベクタ」→「空間演算ツール」を選択し、「融合（dissolve）」をクリックする。

なお、ここではレイヤ内の「統合レイヤ」の左にあるチェックを外し、統合した地域メッシュレイヤを非表示にしている。

②「入力レイヤ」として浸水想定区域レイヤを選択し、「実行」をクリックする。

③QGISに一時レイヤ（名称は「出力レイヤ」）が追加されるので、「融合（dissolve）」画面の「Close」をクリックする。なお、一部の地域は融合がなされない場合もある。

【手順5】浸水想定区域レイヤと地域メッシュレイヤの交差レイヤを作成する

①上部メニューから「ベクタ」→「空間演算ツール」を選択し、「交差（intersect）」をクリックする。なお、レイヤ内の「統合レイヤ」の左にあるチェックを入れ、統合した地域メッシュレイヤを再び表示し、洪水浸水想定区域のレイヤ（P271【手順4】②で使用した融合前のレイヤ）の左にあるチェックを外して非表示にしている。

②　P271【手順4】で作成した出力レイヤと、P267【手順3】で作成した統合レイヤ（地域メッシュレイヤ）を選択し、「実行」をクリックする。交差が終了したら「閉じる」をクリックする。

なお「交差（intersect）」を実行した際、交差の操作が失敗する（交差レイヤが出力されない）場合の対応策についてはP256-257を参照のこと。

交差後、融合した洪水浸水想定区域のレイヤ内に地域メッシュレイヤが表示される。

＜交差前＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜交差後＞

【手順6】交差後の出力レイヤ内の各地物の面積を算出する

①レイヤ内の「交差（intersect）」を右クリックし、「属性テーブルを開く」を左クリックする。

②表示された属性テーブルの上部にある「フィールド計算機を開く」をクリックする。

③フィールド計算機が開くので、フィールド名に任意の名称を付け（ここでは「交差後面積」とした）、フィールド型は「小数点付き数値（real）」、精度は「1」を選択する。そして、画面中央部の「ジオメトリ」をダブルクリックする。

④「ジオメトリ」内の「$area」をダブルクリックすると、左側にも「$area」が表示される。この状態で「OK」をクリックする。

⑤属性テーブルの一番右側に「交差後面積」と各メッシュの面積値が表示される。「編集内容の保存」（青枠の箇所）、「編集モード切替」（緑枠の箇所）をクリックし、右上の「×」をクリックして属性テーブルを閉じる。

【手順7】人口等基本集計のテキストファイルをCSVファイルに変換する

①Microsoft Excel（下図は2016版のもの）を開き、「開く」をクリックし、「参照」をクリックする。

②「すべてのファイル」をクリックする。

③ダウンロードしたテキストファイルが表示されるようになるので、ファイルをひとつ選んで「開く」をクリックする（ここではM5239とする）。

④下記の画面が表示されるので、ここはそのまま「次へ」をクリックする。

⑤左上の「区切り文字」で「タブ」のチェックを外し、「コンマ」にチェックを入れ、「次へ」をクリックする。

⑥「完了」をクリックする。

⑦テキストファイルだったデータがExcelで表示される。このデータには人口などのデータも含まれるが、本推計では世帯総数のみしか扱わないため、「KEY_CODE」、「HTKSYORI」、[「HTKSAKI」、「GASSAN」、「世帯総数（本データではT000876025の列）」以外の列のデータは削除してもよい。

⑧左上の「ファイル」をクリックする。

⑨「名前を付けて保存」をクリックする。

保存先は作成した「人口等基本推計」のフォルダとし、「ファイルの種類」は「CSV（コンマ区切り）」を選択して「保存」をクリックする。

⑩「人口等基本推計」フォルダ内にCSVファイルが保存される。

これら③～⑨の作業は、「人口等基本推計」フォルダ内の全てのテキストファイルに対して行う。

⑪前述⑩で作成した全てのCSVファイルのデータを、ひとつのファイルに統合する（千葉県の場合、５つのCSVファイル内の「KEY_CODE」、「HTKSYORI」、[「HTKSAKI」、「GASSAN」、「世帯総数（本データではT000876025の列）」の数値データをひとつのファイルに統合する）。データを統合したファイルは「統合データ」との名称を付けておく。

【手順8】地域メッシュ世帯数データと交差後の各地物を紐づけする

①P282【手順7】⑪で作成した「統合データ」のCSVファイルをQGISに追加する（上部の「レイヤ」から「データソースマネージャ」を選択し、ベクタデータセットで作成したCSVファイルを選んで「追加」をクリックする。）

CSVファイルが追加されると「レイヤ」内に下記の赤枠のように表示される。

②P272【手順5】②で作成した「交差（intersect）」のメッシュファイルを右クリックし、「プロパティ」を左クリックする。

③「レイヤプロパティ」が表示されるので、「テーブル結合」を選び「＋」のボタンをクリックする。

④「結合レイヤ」はレイヤに表示させたCSVファイル（ここでは「統合データ」）を選択し、「結合基準の属性」と「ターゲット属性」はいずれもKEY_CODEを選択する。また、「結合フィールド」にチェックを入れ、CSVファイルで世帯総数のデータがあった列（ここではT00876025）にチェックを入れる。以上の入力後、「OK」をクリックする。

⑤下記のような表示が出たら、「Apply」をクリックし、「OK」をクリックする。

⑥各メッシュに世帯総数が紐づけられたことを確認するため、レイヤ内の「交差（intersect）」のメッシュファイルを右クリックし、「属性テーブルを開く」を左クリックする。

⑦表示された属性テーブルより、各メッシュに対し、そのメッシュに対応した世帯総数のデータが紐づけられたことを確認できる。なお「NULL」と表示されている箇所は、そのメッシュに対応した世帯総数のデータがないことを示している（無視して良い）。

【手順9】推計する市町村を整理する

①レイヤに表示させている行政区域のレイヤ（いわゆる都道府県の地図）を右クリックし、「属性テーブルを開く」を左クリックする。

②表示された属性テーブルから、千葉県の場合、安房郡鋸南町のように「N03_003」列と「N03_004」列の２列で整理されている場合と、館山市のように「N03_004」列の１列で整理されている場合があることが分かる。町村は郡に所属しているため2つの列に分かれているが、市は1つの列に記載されている。ただし、政令市は区があるため、市と区が別の列に記載されている（千葉県の場合は千葉市）。

このとき、全ての市町村の記載がある列の名称（千葉県の場合ではN03_004）を控えておく。その後、右上の「×」をクリックし属性テーブルを閉じる。

③上部メニューから「ベクタ」→「ジオメトリツール」を選択し、「シングルパートをマルチパートに集約」をクリックする。

④属性（フィールド）[オプション]の赤枠の箇所をクリックする。

⑤前述②で控えておいた列にチェックを入れて「OK」をクリックし、「実行」をクリックする。「‘シングルパートをマルチパートに集約’が終了しました」と画面に表示されたら「Close」をクリックする。

⑥レイヤ内に、新しい「出力レイヤ」が表示される。この出力レイヤについて、右クリックし「レイヤの名前を変更」を左クリックして、名前を変更する（ここでは「出力レイヤ2」とした）。前述①で示した手順でこの新しい出力レイヤの属性テーブルを開く。

⑦表示された属性テーブルでは、千葉市や香取郡など、ばらばらに整理されている。そこで上部にある列名（この場合はN03_003）を左クリックすると、市町村ごとに整理される。

⑧赤枠の「編集モード切替」をクリックする。

⑨属性テーブル内の市町村のうち、推計しない市町村の一番左列の数字の箇所を左クリックしながらスライドすると、各行が青く表示される。そのうえで上部バーの緑枠に示した「選択地物を削除」をクリックすると、青く表示された行が削除される。

⑩推計しない市町村を全て削除し、推計する市町村のみ属性テーブルに残した上で上部バーの「編集内容の保存」（赤枠の箇所）をクリックし、「編集モード切替」（青枠の箇所）をクリックする。属性テーブル右上の「×」をクリックして属性テーブルを閉じる。

なお、下の図では市を特定されないよう「●市」と表示し、「N03_007」内の番号も伏せている。

【手順10】推計する市町村のデータを紐づける

①上部のバーより、「ベクタ」→「空間演算ツール」→「交差（intersect）」を選択し、左クリックする。

②入力レイヤにP287【手順9】で作成した出力レイヤ、オーバーレイレイヤにP283【手順8】で作成した交差レイヤを選択し、「実行」をクリックする。交差が終了したら「Close」をクリックする。

③前述②によりレイヤ内に新しい「交差（intersect）」レイヤが作成されるので、属性テーブルを開くと、推計したい市町村内のメッシュついて、「メッシュの面積」、「交差後面積（メッシュ内の洪水浸水想定区域の面積）」、「メッシュ内の世帯総数」をそれぞれ紐づけられたことが分かる。

なお、下図の黒枠は、市を特定されないよう伏せたものである。

④あらかじめ、デスクトップ等に「世帯総数」と名付けたフォルダを作成する。そして前述⑫で作成した「交差（intersect）」レイヤを右クリックし、「エクスポート」→「地物の保存」を左クリックする。

⑤「形式」は「ESRI Shapefile」（青枠の箇所）、エンコーディングは「Shift_JIS」（黄枠の箇所）を選択し、「ファイル名」に任意の名称を付け（緑枠の箇所、ここではsetaiとした）、赤枠の箇所をクリックする。

⑥ファイルの保存先となるフォルダを選択し（ここでは前述④で作成した「世帯総数」フォルダを選択した）、「OK」をクリックする。

⑦保存先に指定したフォルダ内に、５つのファイルが保存される。

【手順11】市町村ごとの洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）の世帯総数を導出する

①Microsoft Excel（下図は2016版のもの）を開き、「開く」をクリックし、「参照」をクリックする。

②「世帯総数」フォルダを選択し、「すべてのファイル」をクリックする。

③「DBFファイル」を選択し、「開く」をクリックする。

④データがExcelに表示される。このとき、下図のC列のように列の幅が非常に大きいものが含まれる場合があるので、そのような列のバーの部分（下図の薄緑の箇所）を右クリックし、「列の幅」を左クリックして列の幅を小さくするとよい。

⑤データ表示の際、下図のように一部の文字が文字化けすることがある。列の順番は元のデータと同じになるので、それぞれがどのデータなのかを確認する。

なお、下図の●●●●は、市を特定されないよう伏せたものである。

⑥各メッシュ内において、世帯は均一に分布していると仮定のうえ、各メッシュ内の洪水浸水想定区域内の世帯総数を以下の式により求める。

メッシュ内の洪水浸水想定区域内の世帯総数

＝メッシュ内の世帯総数×メッシュ内の洪水浸水想定区域の面積

÷メッシュの面積

⑦前述⑥の計算を全てのメッシュに対して行うと合計値（赤枠の箇所）が得られる。この市では、洪水浸水想定区域内には7136世帯が含まれると推計される。なお、本推計では住宅以外に設置されている浄化槽の基数が推計に含まれないことに留意する。

ここまで洪水浸水想定区域について例示したが、津波浸水想定について推計を行う場合は、P271【手順4】で洪水浸水想定区域のSHPファイルの代わりに津波浸水想定のSHPファイルを用いて同様の手順で実施すればよい。

【手順12】下水道使用世帯総数の導出

【手順1】～【手順11】とは別に、「洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）」内における、「下水道使用世帯総数」を求める。

当区域内の下水道利用世帯総数の求め方として、

i) 下水道使用世帯の分布を示したShapeファイルがある場合は、P252(2) 1)を参考にしながら、QGISで当区域内の下水道利用世帯総数を導出する。

ii) i)あるいはそれに代わるような電子データがない場合には、紙資料等を基に当区域内の下水道使用世帯総数を計数する（○○区1番地には5世帯、2番地には10世帯・・・と求め、その世帯総数を導出する等）。その際、広範囲の世帯数を計数することになる場合もあるため、大まかな計数となってもやむを得ない。

【手順13】洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の浄化槽基数の推計

「洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の世帯総数（P299【手順11】⑦より導出）」

－ 「洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の下水道使用世帯数（【手順12】

より導出）」

＝「洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の浄化槽使用世帯数」

と仮定し、洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の浄化槽使用世帯総数を求める。

さらに、「1世帯あたり浄化槽を1基設置している」と仮定することにより、洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の浄化槽設置基数を推計する。

また、類似の手法として、洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内での上水道の世帯数が分かれば、同様に

「洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の上水道使用世帯数」

―「洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の下水道使用世帯数」

＝「洪水浸水想定区域（あるいは津波浸水想定）内の浄化槽使用世帯数」

という導出をすることも可能である。導出にあたっては、上・下水道台帳の利用が考えられる。

ただし、この2）で紹介した方法は、１世帯数あたり浄化槽１基という仮定に基づく評価であるため、例えば集合住宅等においては複数世帯で1基の浄化槽を使用する場合もあるため、浄化槽基数を過大評価する場合もあることに留意する。

3）推計に関する留意点

前述の1）と2）による推計を比べると、2）では様々な仮定に基づいていることから、浄化槽基数導出の精度は1）の方が高いと考えられる。1）の推計を行うためには浄化槽台帳の整備、かつ浄化槽の位置情報を地図データとリンクさせることが求められる。浄化槽台帳の整備を促進することによって、災害推計やそれに基づく災害予防の検討にも有効に活用できることから、地方公共団体においては今後益々の浄化槽台帳整備の促進を図っていただきたい。