# （お知らせ）

# 一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成20年度）について

平成20年度における全国の一般廃棄物（ごみ及びし尿）の排出及び処理状況等について

調査し、その結果を取りまとめたので公表します。結果の概要は次のとおり。

１．ごみの排出・処理状況

（１）ごみ排出の状況：ごみ総排出量、１人１日当たりのごみ排出量ともに減少。

・ごみ総排出量　　　　　　　4,811 万トン（前年度 5,082 万トン ）［  5.3 % 減  ］

・1人1日当たりのごみ排出量　1,033 グラム（前年度 1, 089 グラム）［ 5.1 % 減  ］

（２）ごみ処理の状況：最終処分量は前年比12.9％減少。リサイクル率は横ばい。

・最終処分量　　　　　　　　　553 万トン（前年度 　635 万トン） ［ 12.9 % 減  ］

・減量処理率　　　　　　　　 98.2 ％　　（前年度 97.5％）

・直接埋立率　　　　　　　　　1.8 ％　　（前年度  2.5％）

・総資源化量			　　978万トン  (前年度 1,030万トン)　 [  5.0%減少 ]

・リサイクル率　　　　　　　 20.3 ％　　（前年度 20.3％）　　　［ 前年同値 ］

２．ごみ焼却施設の状況：	・ごみ焼却施設数は減少。

・１施設当たりの処理能力は微増。

・発電設備を有する施設は全体の23.6％。総発電能力は増加。

# （平成20年度末現在）

・施設数　　　　　　　　　　1,269 施設 　（前年度 1,285 施設）　［  1.2 % 減　］

・処理能力　　　　　　　　187,303 トン/日（前年度 189,144 トン/日）

・１施設当たりの処理能力　　　148 トン/日（前年度 	147 トン/日  ）

・余熱利用を行う施設数　　　　849 施設 　（前年度 	856 施設）

・発電設備を有する施設数　　　300 施設 　（前年度 	298 施設）　　（全体の23.6％）

・総発電能力　　　　　　　　1,615 千kW 　（前年度 1,604 千kW）　［  0.7 % 増  ］

３．最終処分場の状況：・残余容量は平成10年度以降10年間続けて減少、最終処分場の数は平成８年度以降、増減を繰り返しながらも減少傾向にあり、最終処分場の確保は引き続き厳しい状況。

・最終処分量が減少していることから、残余年数が増加。

・関東ブロック、中部ブロック等では、最終処分場の確保が十分にできず、域外に廃棄物が流出し、最終処分が広域化。

（平成20年度末現在）

・残余容量　　　　　　1億2,184 万ｍ3（前年度　	1億2,202 万ｍ3）　［  0.1 % 減  ］

・残余年数　　　　　　　　18.0 年　 （前年度　	15.7 年）

４．廃棄物処理事業経費の状況：ごみ処理事業経費は減少。

・ごみ処理事業経費　　　　	18,169 億円　（前年度 	18,599 億円）

うち

建設改良費　　　　　 1,797 億円　（前年度 	 2,126 億円）

処理・維持管理費　　15,301 億円　（前年度 	15,362 億円）

５．３Ｒの取組のベスト３

※：ごみ燃料化施設及びセメント原燃料化施設にて中間処理された量、及びセメント等に直接投入された量を中間処理後再生利用量から差し引きリサイクル率を算出

一般廃棄物処理事業実態調査の結果（平成20年度）について

環境省では、全国の市町村及び特別地方公共団体(1,800市区町村及び605 一部事務組合)に対し「一般廃棄物処理事業実態調査（平成20年度）」を行った。

本調査結果は、平成20年度１年間の実績又は、平成20年度末（平成21年3月31日）現在の、ごみ・し尿の排出処理状況、廃棄物処理事業経費・人員、一般廃棄物処理施設の整備状況等について、取りまとめたものである。人口については平成20年10月１日現在であるが、一部は平成21年3月31日である。

※：以下の図表等の数値については、四捨五入により合計が一致しない場合がある。

※：「ごみ総排出量」とは廃棄物処理法第５条の２に基づく「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」（以下、基本方針）における「一般廃棄物の排出量」と同様とする。

ごみ総排出量　＝　計画収集量　＋　直接搬入量　＋　集団回収量

Ⅰ　ごみ処理

# １．ごみの排出・処理状況

# （１）全国のごみ総排出量

平成20年度におけるごみ総排出量は4,811万トン（東京ドーム約129杯分（注1））、１人１日当たりのごみ排出量は1,033グラムである。

ごみ総排出量は平成12年度以降継続的に減少し、基本方針でベースラインとしている平成９年度5,310万トンを4年連続で下まわった（図－１）。また、１人１日当たり排出量はピーク値の平成12年度から約12.8％減少した。

注1：ごみの比重を0.3t/m3として算出。（東京ドーム地上部の容積：1,240,000m3）

図－１　ごみ総排出量の推移

ごみの排出量を排出形態別でみると、平成20年度において、生活系ごみが3,118万トン、事業系ごみが1,400万トンであり、生活系ごみが約65％を占める（図－２）。

図－２　生活系ごみと事業系ごみの排出量の推移

＊生活系ごみの数値：家庭のごみ。ただし、推計による場合は、市町村収集と委託業者の収集の合計。

事業系ごみの数値：事業所のごみ。ただし、推計による場合は、許可業者収集と直接搬入の合計。

# （２）ごみ処理の状況

ごみの総処理量（注2）は4,514万トンであり、そのうち、焼却、破砕・選別等により中間処理された量（中間処理量）は4,197万トン、再生業者等へ直接搬入された量（直接資源化量）は234万トンで、この両者でごみの総処理量の98.2％（減量処理率（注3））を占める。

・中間処理量のうち、中間処理後に再生利用された量（処理後再生利用量）は451万トンで、これに直接資源化量と集団回収量を合計した総資源化量は978万トンである。

・中間処理により減量化された量は3,275万トンであり、中間処理されずに直接最終処分された量は82万トンであり、直接埋立率はごみの総処理量の1.8％である（図－３）。

・平成20年度において、容器包装リサイクル法に基づき市町村等が分別収集したものの再商品化量は270万トン（注4）であるが、容器包装の再商品化量は総資源化量（978万トン）に含まれている。

・なお、平成20年度において、家電リサイクル法に基づく家電４品目の再商品化等処理量は50万トン（注5）、このうち再商品化量が41万トン（注5）であり、これを含めると総資源化量は1,019万トンとなる。

注2：ごみの総処理量(4,514万トン)＝中間処理量＋直接最終処分量＋直接資源化量であり、「計画処理量(4,518万トン)」とは、計量誤差等により一致しない。

注3：減量処理率（％）＝〔（中間処理量）＋（直接資源化量）〕÷（ごみの総処理量）×100

注4：出典「平成20年度容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商品化のお知らせ」

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室）

注5：出典「家電リサイクル年次報告　平成20年度版」（財団法人家電製品協会）

図－３　全国のごみ処理のフロー

中間処理量のうち、直接焼却された量は3,574万トンであり、直接焼却率はごみの総処理量の79.2％である（図－４）。直接焼却された量については、平成15年度以降は顕著な減少傾向が認

められる。

図－４　ごみの総処理量の推移

直接最終処分量と中間処理後に最終処分された量とを合計した最終処分量は553万トン、１人１日当たりの最終処分量は119グラムであり、減少傾向が継続している（図－５）。

図－５　最終処分量の推移

# （３）リサイクルの状況

市区町村等において分別収集により直接資源化された量及び中間処理後に再生利用された量の合計は685万トン、住民団体等の集団回収により資源化された量は293万トンである（図－６）。

図－６　資源化量の品目別内訳

市区町村等による資源化と住民団体等による集団回収とを合わせた総資源化量は978万トン、リサイクル率（注6）は20.3％である。総資源化量は平成19年度と比べ減少しているが、ごみ総排出量が減少しているためリサイクル率は横ばいとなっている（図－７）。

図－７　総資源化量とリサイクル率（注6）の推移

直接資源化量　＋　中間処理後再生利用量　＋　集団回収量

注6：リサイクル率（％）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　×　100

ごみの総処理量　＋　集団回収量

（参考）

家電４品目の家電処理量及び家電再商品化量（注５）を考慮した場合のリサイクル率

直接資源化量(注7)＋中間処理後再生利用量＋集団回収量＋家電再商品化量

リサイクル率（％）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　        ×　100

ごみの総処理量＋集団回収量＋家電処理量

＝21.0%

ごみ燃料化をエネルギー回収とし、リサイクルから除いた場合のリサイクル率

直接資源化量＋中間処理後再生利用量(ごみ燃料化を除く)＋集団回収量＋家電再商品化量

リサイクル率（％）＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×　100

ごみの総処理量＋集団回収量＋家電処理量

＝19.6%

注7：「直接資源化量」は平成10年度実態調査より新たに設けられた項目であり、平成９年度までは、「中間処理後再生利用量」に計上されていた。

# （４）災害廃棄物の状況

災害廃棄物処理事業国庫補助金の適用を受けて処理を行った災害廃棄物の量は35万トンである（図－８）。

図－８　災害廃棄物の内訳

# ２．ごみ焼却施設の整備状況（着工ベース）

平成20年度末現在のごみ焼却施設数は1,269 施設（うち平成20年度中の新設は29施設）であり、処理能力の合計は187,303トン/日である（表－１）。図－９、１０に施設数及び処理能力の推移を、図－１１に施設規模別の内訳を示す。

表－１　ごみ焼却施設の種類別施設数・処理能力

※ （ ）内は平成19年度の数値を示す。

図－９　ごみ焼却施設の種類別施設数の推移

図－１０　ごみ焼却施設の種類別処理能力の推移

図－１１　ごみ焼却施設の規模別施設数

余熱の利用については、全体の約7割の849 施設で実施されており、具体的な利用方法としては、発電をはじめ、施設内の暖房・給湯での利用や、施設外での利用として温水プール等への温水・熱供給、地域への熱供給等がある（表－２、図－１２）。

表－２　ごみ焼却施設の余熱利用状況

※ （ ）内は平成19年度の数値を示す。

図－１２　ごみ焼却施設の余熱利用の推移

発電設備を有する施設は300施設で全ごみ焼却施設の23.6％を占め、発電能力の合計は 1,615 MWである（表－３）。また、総発電電力量は6,935GWhであり、約192万世帯分（注8）の年間電力使用量に相当する。

注8：電気事業連合会の推計値（一世帯当たりの電力消費量301.6kWh/月(平成16年度)）をもとに算出。

表－３　ごみ焼却施設の発電の状況

※ （ ）内は平成19年度の数値を示す。

また、ごみ焼却施設（発電設備の有無を問わない）の年間処理量と年間総発電電力量から求められるごみ処理量当たりの発電電力量は、平成19年度までは微増傾向で推移していたが、平成20年度はわずかに減少した（図－１３）。

図－１３　ごみ処理量当たりの発電電力量（注9）

ごみ焼却施設における年間総発電電力量（kWh）

注9：ごみ処理量当たりの発電電力量（kWh/ﾄﾝ）＝

ごみ焼却施設におけるごみの年間処理量（ﾄﾝ）

発電設備を有する施設のうち、発電効率が10%以上の施設は188施設（19年度 181施設）であり、全体の63%（19年度 63%）を占める。うち、発電効率が20%以上の施設は14施設（19年度 10施設）にとどまる（図－１４）。

図－１４　ごみ焼却施設の発電効率別の施設数

発電能力が5,000kW未満の施設は204施設であり、全体の68%を占める。このうち、1,000kW以上2,000kW未満（注10）という比較的小規模な発電設備を有する施設の数が最も多い（図－１５）。

図－１５　ごみ焼却施設の発電能力別の施設数

注10：電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン（平成16年10月、資源エネルギー庁）によると、「発電設備等の一設置者当たりの電力容量が原則として2,000kW未満の発電設備等は一定の技術要件を満たす場合には、高圧配電線と連系することができる。」とされている。

各都道府県におけるごみ焼却施設（発電設備の有無を問わない）の年間処理量と年間総発電電力量から、ごみ処理量当たりの発電電力量を比較すると、地域でばらつきが大きく、ごみ発電の整備水準は地域差が著しい（図－１６）。

図－１６　都道府県別のごみ処理量当たりの発電電力量

（参考）

廃棄物処理施設整備計画において、平成24年度のごみ焼却施設の総発電能力の目標値は2,500 MWである。

ごみ焼却施設について、高効率発電（少なくとも発電効率10％以上）を行う熱回収施設への転換が急務となっている。

図－１７　総発電能力の推移

# ３．最終処分場の整備状況

# （１）残余年数と残余容量

平成20年度末現在、一般廃棄物最終処分場は1,823施設（うち平成20年度中の新設は30施設で、稼働前の9施設を含む。）、残余容量は121,842千ｍ3であり、残余容量は減少している。残余年数（注11）は全国平均で18.0年であり、最終処分量の減少により見かけ上は増加している（表－４、図－１８）。

大都市圏における残余年数の状況については、首都圏（注12）では21.7年（19年度 18.3年）、近畿圏（注12）では13.8年（19年度 13.1 年）であった。

注11：残余年数とは、新規の最終処分場が整備されず、当該年度の最終処分量により埋立が行われた場合に、埋立処分が可能な期間（年）をいい、以下の式により算出される。

当該年度末の残余容量

残余年数　＝

当該年度の最終処分量 ／ 埋立ごみ比重 　（埋立ごみ比重は 0.8163とする。）

注12：首都圏とは、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県をいう。

近畿圏とは、三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県をいう。

表－４　一般廃棄物最終処分場の施設数と残余年数の推移(注13)

図－１８　一般廃棄物最終処分場の残余容量と残余年数の推移(注13)

注13：平成17年度において航空測量等により修正された残余容量のうち、増量分（7,737千m3）を平成16年度以前のデータに上乗せし、各年度の残余容量及び残余年数を算出した。そのため、平成16年度発表数値と異なる。

最終処分場の整備状況は、各都道府県単位で見ると地域的な偏りが大きい（図－１９、２０）。

図－１９　一般廃棄物最終処分場を有していない市町村の割合

図－２０　都道府県別の一人当たりの残余容量

# （２）最終処分を目的とした一般廃棄物の都道府県の区域を越える広域移動の状況

平成20年度に、都道府県外の施設に最終処分を目的として搬出された一般廃棄物の合計は、323千トン（最終処分量全体の5.8％）である。

埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、栃木県及び茨城県の６県で232千トン、全体の72％を占めている（図－２１）。

関東ブロックで16.4％の廃棄物が、中部ブロックで7.7％の廃棄物が都道府県外に搬出されている。これらのブロックでは最終処分場の確保が十分できず、一般廃棄物の都道府県外への流出が見られる状況である（表－５、図－２２）。

図－２１　最終処分を目的とした一般廃棄物の広域移動の状況

表－５　最終処分量の都道府県外への移動状況

図－２２　関東、中部ブロックの広域移動状況

（参考）

- 最終処分場については、関東、中部ブロックにおいて、ブロック内での十分な処分先の確保が出来ていないことが明らかになっている。

- ブロック内での最終処分場の確保や、溶融スラグ化して公共工事に再生利用すること等による安定的な最終処分先の確保が急務となっている。

# ４．ごみ収集手数料の状況

ごみ収集について、収集区分の一部又は全部を有料化している市区町村は、生活系ごみに関しては1,800市区町村（19年度 1,816市区町村）のうち、77.3 %（1,392市区町村）（19年度75.9%（1,379市区町村））、事業系ごみに関しては84.9 %（1,528市区町村）（19年度84.1%（1,528市区町村））である（図－２３）。

粗大ごみを除いた場合、収集区分の一部又は全部を有料化している市区町村は、生活系ごみに関しては、60.2%（1,084市区町村）（19年度58.9%（1,069市区町村））、事業系ごみに関しては84.4%（1,520市区町村）（19年度83.8%（1,521市区町村））である（図－２４）。

ごみ収集について、有料化を採用する市区町村の割合は増加している。

図－２３　ごみ収集手数料の有料化の状況

図－２４　ごみ収集手数料の有料化の状況（粗大ごみを除く）

Ⅱ　し尿処理

# １．水洗化の状況

総人口12,753万人のうち、水洗化人口（注14）は11,607万人（91.0％）（19年度 11,518万人（90.3％)）である。うち、浄化槽人口（注15）が2,968万人（23.3％）（19年度 3,020万人（23.7％)）、公共下水道人口が 8,638万人（67.7％）(19年度 8,498万人（68.1％)）となっている。一方、非水洗化人口はなお、1,146万人（9.0％）(19年度 1,231万人（9.9％)）である（図－２５）。

※グラフ中の数値はそれぞれの構成人口（百万人）である。

図－２５　し尿処理形態の推移

注14：水洗化人口＝公共下水道人口＋浄化槽人口

注15：浄化槽人口＝合併浄化槽人口（コミュニティ・プラント人口を含む。）＋単独浄化槽人口

# ２．くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の処理状況

くみ取りし尿及び浄化槽汚泥の計画処理量は合計で2,444万kℓ（19年度 2,485万kℓ）であり、それぞれの内訳を図－２６に示す。うち、し尿処理施設又は下水道投入によって処理された量は合計で2,431万kℓ（99.4％）（19年度2,470万kℓ（99.4%)）である。

汲み取りし尿の処理内訳	浄化槽汚泥の処理内訳

単位：万kℓ/年　（　）内は％

図－２６　くみとりし尿及び浄化槽汚泥の処理内訳

し尿処理施設において処理された後に発生する残渣は124万トンであり、そのうち、し尿処理施設内又はごみ焼却施設で焼却処分された量は残渣全体の約64％となる。また、下水道処理が16％ある。この他の残渣の一部は、堆肥化等により再資源化されている（図－２７）。

図－２７　し尿処理施設の処理工程からの処理残渣の処理内訳

Ⅲ　廃棄物処理事業経費の状況

市区町村及び一部事務組合が、一般廃棄物の処理に要した経費（ごみ処理事業経費及びし尿処理事業経費の合計）は、20,557億円（19年度　21,060億円）である。

# １．ごみ処理事業経費

ごみ処理事業経費は、18,169億円であり、国民１人当たりに換算すると、14,200円となる（図－２８）。平成13年度まで増加していたが、平成14年度以降減少に転じ、平成15年以降微減傾向にある。これは、平成12年１月に施行されたダイオキシン類対策特別措置法に基づく規制の強化に対応するための中間処理施設の整備が完了し、建設改良費が減少したためである。一方、処理及び維持管理費は増加又は横ばいの状況で、この面での効率化が課題となっている（図－２９、３０）。

図－２８　ごみ処理事業経費の推移

図－２９　処理及び維持管理費の内訳

図－３０　項目別ごみ処理事業経費の推移

# ２．し尿処理事業経費

し尿処理事業経費は、2,387億円であり、し尿処理対象人口（非水洗化人口及び浄化槽人口の合計）１人当たりに換算すると、5,800円となる（図－３１）。

図－３１　し尿処理事業経費の推移

Ⅳ　３Ｒ取組上位市町村

表－６　リデュース(1人1日当たりのごみ排出量)取組の上位10位市町村

表－７　リサイクル(リサイクル率(注16))取組の上位10位市町村

注16：ごみ燃料化施設及びセメント原燃料化施設にて中間処理された量、及びセメント等に直接投入された量を中間処理後再生利用
量から差し引きリサイクル率を算出

注17：東京都23区は「東京都23区分」として合算

表－８　エネルギー回収(ごみ処理量当たりの発電電力量)取組の上位10位施設

注）	・市町村・事務組合が設置した施設において比較

・複数の炉の余熱を使って発電している場合は合算

# Text boxes

環境省大臣官房

廃棄物・リサイクル対策部

廃棄物対策課

代

表

03

-

3581

-

3351

直

通

03

-

5501

-

3154

課

長

徳田

博保

（内線

6841

）

課長補佐

尾高

明彦（内線

6852

）

担

当

池上

剛

（内線

6848

）

平成22年４月16日（金）

最終処分場を有していない市区町村：352(全市区町村数1,800の19.6％)

注）「最終処分場を有しない市町村」とは、当該市町村として最終処分場を有しておらず、民間の最終処分場に埋立を委託している市町村を言う。

（ただし、最終処分場を有していない場合であっても、大阪湾フェニックス計画対象地域の市町村及び他の市町村・公社等の公共処分場に埋立している場合は最終処分場を有しているものとして計上している。）